## Slide 1
汇编语言程序设计

## Slide 2: 第1章 汇编语言基础
1.1 个人计算机系统概述
1.2 8086处理器
1.3 汇编语言程序的格式
1.4 汇编语言程序的开发

## Slide 3: 第1章 汇编语言基础
了解软硬件开发环境
熟悉通用寄存器和存储器组织
掌握汇编语言的
语句格式、程序框架和开发方法

## Slide 4: 1.1 个人计算机系统概述
硬件（Hardware）：物理设备
软件（Software）：程序和文档
运算器 控制器
寄存器组
主存储器 总线
输入输出接口电路
外部设备 软件
微处理器
主机
微型计算机系统

## Slide 5: 1.1.1 计算机的硬件
I/O
接
口
主存储器
系统总线
CPU
寄存器
控制器
运算器
辅助存储器
输入设备
输出设备
汇编语言程序员将硬件抽象为：
寄存器、存储器地址和输入输出地址

## Slide 6: 1.1.2 计算机的软件
MS-DOS操作系统平台
MASM 6.15汇编程序
硬件
BIOS
应用程序
*.ASM, *.OBJ
*.LST, *.EXE
操作系统
编辑程序，汇编程序
连接程序，调试程序

## Slide 7: 1.1.3 程序设计语言
机器语言（Machine Language）
  底层的计算机语言，对应机器指令
  形成目标（代码）程序
指令是处理器的母语

## Slide 8
汇编语言（Assembly Language）
  将机器指令用助记符号代替而形成的一种语言
  本质上是机器语言
  需要汇编程序“汇编”(翻译)

## Slide 9
  用汇编语言编写程序的工作过程

## Slide 10
高级语言（High Level Language）
  面向问题的程序设计语言
  需要“编译”或“解释”后执行
  高级语言 C/C++/C#、JAVA、Python……

## Slide 11: 汇编语言和高级语言的对比
汇编语言与处理器密切相关，可移植性较差
  高级语言与具体计算机无关，便于移植
汇编语言功能有限、涉及硬件细节，编写繁琐困难
  高级语言功能强大，语法自然，容易掌握和应用
汇编语言的优势：直接、有效地控制硬件，容易产生运行速度快、指令序列短小的高效率目标程序
  高级语言不易直接控制计算机的各种操作，编译程序产生的目标程序往往比较庞大
混合编程、取长补短
？
学习汇编语言的意义

## Slide 12: 汇编语言的主要应用场合
程序要具有较快的执行时间，或者只能占用较小的存储容量
程序与计算机硬件密切相关，程序要直接、有效地控制硬件
大型软件需要提高性能、优化处理的部分
没有合适的高级语言、或只能采用汇编语言的时候
分析具体系统尤其是该系统的低层软件、加密解密软件、分析和防治计算机病毒等等

## Slide 13: 1.2 8086处理器
Intel 8086
80386
80486
奔腾
奔腾II
奔腾4
80286
8086
奔腾III
酷睿多核系列
4004
IA-32处理器
16位80x86处理器
奔腾多核系列
Intel 64处理器

## Slide 14: 芯片四方联盟Chip4
旨在：将中国大陆排除出全球芯片供应链
彻底打断中国的技术进步
“Chip 4”能成功吗？

## Slide 19: 1.2.1 8086的功能结构
内部暂存器
IP
ES
SS
DS
CS
输入/输出控制电路
外部总线
执行部分控制电路
1 2 3 4 5 6
∑
ALU
标志寄存器
AH AL
BH BL
CH CL
DH DL
SP
BP
SI
DI
通用寄存器
地址加法器
指令队列缓冲器
执行部件 （EU)
总线接口部件 （BIU)
16位
20位
16位
8位

## Slide 20: 1.2.2 8086的寄存器（Register）
处理器内部的高速存储单元
用于暂时存放程序执行过程中的代码和数据
透明寄存器
  对应用人员不可见、不能编程直接控制
可编程（Programmable）寄存器
  具有引用名称、供编程使用
  通用寄存器（General-Purpose Register）
    具有多种用途
    数量较多、使用频度较高
  专用寄存器
    各自只用于特定目的

## Slide 21: 8086的寄存器
8个16位通用寄存器
4个16位段寄存器
1个16位标志寄存器
1个16位指令指针

## Slide 22: 1. 通用寄存器
处理器最常使用的整数通用寄存器
可用于保存整数数据、地址等
8个16位通用寄存器
  AX，BX，CX，DX
  SI，DI，BP，SP
8个8位通用寄存器
  AH，BH，CH，DH
  AL，BL，CL，DL
8 7
15
AH
AL
0
AX
既是一个整体
又可独立使用

## Slide 23: 通用寄存器的名称
AX | Accumulator | 累加器
BX | Base | 基址寄存器
CX | Counter | 计数器
DX | Data | 数据寄存器
SI | Source Index | 源变址寄存器
DI | Destination Index | 目的变址寄存器
BP | Base Pointer | 基址指针
SP | Stack Pointer | 堆栈指针

## Slide 24: 2. 标志寄存器
标志（Flag）
  反映指令执行结果或控制指令执行形式
  用一个或多个二进制位表示一种标志
  用0和1的不同组合表达标志的不同状态
8086支持16位标志寄存器FLAGS
  状态标志：记录指令执行结果的辅助信息
  （分支指令判断这些条件实现程序分支）
  控制标志：控制处理器执行指令的方式
OF
11
15 12
DF
10
IF
9
TF
8
SF
7
ZF
6
5
AF
4
3
PF
2
1
CF
0

## Slide 25: 3. 指令指针寄存器IP
指令和数据都以二进制的形式存储，我们如何区分他们呢？
答案：根据存储的位置进行区分，如果存储在数据段就是数据，存储在代码段就是指令。

## Slide 26: 3. 指令指针寄存器IP
保存将要执行的指令在主存的存储器地址
IP是专用寄存器
  顺序执行时自动增量（加上该指令的字节数），指向下一条指令
  分支、调用等操作时执行控制转移指令修改，引起程序转移到指定的指令执行
  出现中断或异常时被处理器赋值而相应改变
15
IP
0

## Slide 27: 补充
进制：
二进制(B)：计算机中的数据要用二进制的0和1组合表示，进入计算机的任何信息都要转换成0和1数码。
00110110B
十进制(D)：人们最习惯使用十进制计数，以D结尾，D可省略。
54D 或 54
十六进制(H)：十六进制数便于表达二进制数，相互转换简单。以H结尾。
36H

## Slide 28: 4. 段寄存器
段（Segment）是用于安排相关代码或数据的一个主存区域
段寄存器表明某个段在主存中的位置
4个16位段寄存器：CS DS SS ES
应用程序主要涉及3类段
  代码段（Code Segment）
  存放程序中指令代码
  数据段（Data Segment）
  存放当前运行程序所用数据
  堆栈段（Stack Segment）
  指明程序使用的堆栈区域
主存空间
代码段
数据段
堆栈段
程
序

## Slide 29: 1.2.3 8086的存储器组织
主存储器容量很大，被划分成许多存储单元
每个存储单元被编排一个号码
  即存储单元地址
  称为存储器地址（Memory Address）
每个存储单元以字节为基本存储单位
  即字节编址（Byte Addressable）
  一个字节（Byte）等于8个二进制位（Bit）
  二进制位是计算机存储信息的最小单位
  16位（2个字节）构成一个字（Word）
  32位（4个字节）构成一个双字（Double Word）

## Slide 30: 数据的位格式
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
字节
LSB
MSB
D15
……
D1
D0
字
LSB
MSB
D31
……
D1
D0
双字
LSB
MSB
31
8 7
16 15
高字节
低字节
0
字
双字

## Slide 31: 存储器地址空间
FFFFFH
00000H
00001H
00002H
00003H
00004H
双字
字节
字
字节
字节
字
字节
E1H
7DH
4CH
00H
78H

## Slide 32: 逻辑地址（Logical Address）
处理器对外连接的物理存储器使用物理地址
  从0开始顺序编排，直到处理器支持的最大存储单元
在处理器内部以及程序员编程时采用逻辑地址
逻辑地址＝段基地址∶偏移地址
  段基地址＝在主存中的起始地址
  偏移地址＝距离段基地址的位移量
某个存储单元可以有多个逻辑地址，但只有一个唯一的物理地址
逻辑地址
物理地址
编程使用
处理器转换
地址总线输出

## Slide 33: 地址转换
主存空间1MB(＝220 B)：00000H～FFFFFH
程序设计时分段管理，但有两个限制：
  每个段最大为64KB
  段只能开始于低4位地址全为0的物理地址处
逻辑地址＝段地址∶偏移地址
  16位段寄存器保存20位段起始地址的高16位
  偏移地址也用16位数据表示
物理地址＝段地址×16＋偏移地址
左移二进制4位（十六进制1位）

## Slide 34: 物理地址和逻辑地址

## Slide 35: 基本段的逻辑地址
代码段（Code Segment）
  段基地址：代码段寄存器CS指示
  偏移地址：指令指针寄存器IP保存
数据段（Data Segment）
  段基地址：数据段寄存器DS指示
    有时也用附加段寄存器ES指示
  偏移地址：各种存储器寻址方式计算出来
堆栈段（Stack Segment）
  段基地址：堆栈段寄存器SS指示
  偏移地址：堆栈指针寄存器SP保存
主存空间
代码段
数据段
堆栈段
程
序

## Slide 36
练习：
1.2000H:3500H表示的物理地址是：( )
A) 5500H B) 23500H
C) 35200H D) 37000H
2.（SS）=3000H，（SP）=1250H，那么栈顶元素的物理地址是 。

## Slide 37
作业：
1.1 简答题
3. 什么是通用寄存器？
1.3 填空题（2、3、4、5）
（2）一个比特位是一个二进制位，( )位则被称为一个字节。
（3）8086处理器有8个16位通用寄存器，其中（）、（）、（）、（）可以分成8位操作；还有另外4个是（）、（）、（）和（）。
（4）寄存器DX是16位的，但可以分成两个8位的寄存器，其中D0~D7和D8~D15部分可以分别用名称（）和（）表示。
（5）8086处理器有（）个段寄存器，他们都是（）位的。

## Slide 38: 1.3 汇编语言程序的格式
程序用程序设计语言编写，由指令构成
指令由操作码和操作数（地址码）组成
操作码（Opcode）表明处理器执行的操作
  例如数据传送、加法运算、跳转等操作。
操作数（Operand）是参与操作的数据对象
  主要以寄存器名或地址形式指明数据的来源
  通常的指令都有一个或两个操作数
  有些指令无操作数，个别指令有3或4个操作数
  多数操作数需要显式指明，有些操作数隐含使用

## Slide 39: 1.3.1 指令代码格式（Instruction Format）
说明如何用二进制编码指令
也称机器代码（Machine Code）格式
由操作码和地址码组成

## Slide 40: 使用最多、最基本的数据传送指令
传送指令的助记符：MOV（取自Move）
  将数据从一个位置传送到另一个位置
  类似高级语言的赋值语句
mov dest,src
  ;源操作数src：被传送的数据或数据所在的位置
  ;目的操作数dest：数据将要传送到的位置
mov ax,bx ; 机器代码：89 D8
mov al,[bx+si+6] ; 机器代码：8A 40 06
功能演示

## Slide 41: 传送指令MOV的功能演示
返回
源操作数 src
目的操作数 dest
30H
30H
被传送的数据

## Slide 42: 1.3.2 语句格式
源程序由语句组成
一个语句常占一行（MASM有续行符“\”）
一个语句不超过132个字符，4个部分
执行性语句：表达处理器指令（硬指令）
  标号: 硬指令助记符 操作数,操作数 ;注释
说明性语句：表达伪指令，控制汇编方式
  名字 伪指令助记符 参数,参数,…… ;注释
这是MASM语法，但具有一般性

## Slide 43: 1. 标号与名字
标号：执行性语句中
  冒号分隔
  表示处理器指令在主存中的逻辑地址
  指示分支、循环等程序的目的地址
名字：说明性语句中
  空格或制表符分隔
  变量名、段名、子程序名等
  反映变量、段和子程序等的逻辑地址
标号和名字是用户自定义的标识符

## Slide 44: 标识符（Identifier）
最多由31个字母、数字及规定的特殊符号（如 _、$、?、@）组成，不能以数字开头
一个源程序中，用户定义的每个标识符必须唯一
不能是汇编程序采用的保留字
保留字（Reserved Word）是编程语言本身需要使用的各种具有特定含义的标识符、也称为关键字
  硬指令助记符： MOV
  伪指令助记符： DB
  操作符： OFFSET
  寄存器名： AX
取名原则类似高级语言
但默认不区别大小写字母

## Slide 45: 2. 助记符
助记符是帮助记忆指令功能的符号
  硬指令助记符表示处理器指令
  伪指令助记符表达一个汇编命令
处理器指令示例：传送指令 MOV
伪指令示例：字节变量定义
  助记符： DB（或 BYTE ）
  功能：在主存中占用若干的存储空间，用于保存变量值，该变量以字节为单位存取
msg db 'Hello, Assembly !',13,10,'$'

## Slide 46: 3. 操作数和参数
处理器指令的操作数：表示参与操作的对象
  具体的常量
  保存在寄存器的数据
  保存在存储器中的变量
  逗号前常是目的操作数，逗号后常是源操作数
伪指令的参数：
  常量、变量名、表达式等
  可以有多个，参数之间用逗号分隔
msg db 'Hello, Assembly !',13,10,'$'
mov dx,offset msg

## Slide 47: 4. 注释和分隔符
语句中分号后的内容是注释
  对指令或程序进行说明
  汇编程序不对它们做任何处理
  注释利于阅读，应养成书写注释的好习惯
语句的4个组成部分要用分隔符分开
  标号后的冒号
  注释前的分号
  操作数间和参数间的逗号
  分隔其他部分采用一个或多个空格或制表符
  注释使用英文或中文均可
分隔符都是英文标点
良好的语句格式有利于编程

## Slide 48: 1.3.3 源程序框架
;example.asm in DOS
.model small ;程序的存储模型
.stack ;定义堆栈段（默认1KB）
.data ;定义数据段
…… ;数据定义（数据待填）
.code ;定义代码段
.startup ;程序执行起始
…… ;主程序（指令待填）
.exit ;程序正常执行结束
…… ;子程序（指令待填）
end ;汇编结束

## Slide 49: 1. 程序的存储模型（Memory Model）
存储模型决定一个程序的规模，也确定进行子程序调用、指令转移和数据访问的缺省属性
须有存储模型语句，且位于简化段定义之前
.MODEL 存储模型, 语言类型
创建运行于DOS操作系统下的应用程序
  根据需要选择前6种模型
  一般小型程序选用SMALL模型

## Slide 50: 2. 逻辑段的简化定义
堆栈段定义伪指令.STACK创建一个堆栈段
  默认是1KB空间
  堆栈段名是：STACK，用@STACK预定义操作符
数据段定义伪指令.DATA创建一个数据段
  数据段名是：_DATA，用@DATA预定义操作符
代码段定义伪指令.CODE创建一个代码段
  代码段名是：_TEXT，用@CODE预定义操作符

## Slide 51: 3. 程序执行的开始
MASM 6.0可以使用.STARTUP指令
  指明本程序开始执行的位置
  使DS等于用.DATA伪指令定义的数据段基地址
MASM汇编程序
  根据程序起始位置设置代码段的CS和IP值
  根据堆栈大小设置堆栈段的SS和SP值
  但没有设置DS和ES、以及FS和GS值
如果不使用.STARTUP指令：
start: mov ax,@data
mov ds,ax

## Slide 52: 4. 程序执行的终止
应用程序执行结束，将控制权交还操作系统
.EXIT
实际上利用了DOS功能调用的4CH号功能
mov ah,4ch
int 21h

## Slide 53: 5. 源程序的汇编结束
结束将源程序翻译成目标模块代码的过程
源程序的最后必须有一条END伪指令
END指令之后的任何内容不被汇编程序处理
END伪指令可以有一个“标号”性质的参数
  用于指定程序开始执行于该标号所指示的指令
  汇编程序将据此设置CS和IP值
end start ;使用完整段定义的时候
执行结束≠汇编结束

## Slide 54: 〔例1-1〕信息显示程序
在数据段给出这个字符串形式的信息：
;数据段
msg db 'Hello, Assembly!',13,10,'$'
;定义要显示的字符串
在代码段编写显示字符串的程序：
;代码段
mov dx,offset msg ;⑴ 指定字符串偏移地址
mov ah,9 ;⑵ AH赋值9
int 21h ;⑶ 功能调用显示信息

## Slide 55: 汇编语言源程序EG101.ASM
;eg101.asm
.model small
.stack
.data
msg db 'Hello, Assembly !',13,10,'$'
.code
.startup
mov dx,offset msg ;⑴ 字符串偏移地址
mov ah,9 ;⑵ AH赋值9
int 21h ;⑶ 功能调用显示信息
.exit
end
Hello, Assembly !
运行结果
对比

## Slide 56: 汇编语言源程序EG101.ASM完整段定义
DATA SEGMENT ;数据段
msg DB 'Hello, Assembly !',13,10,'$'
DATA ENDS
STACK SEGMENT STACK ;堆栈段
DB 100 DUP (0)
STACK ENDS
运行结果
对比

## Slide 57: 汇编语言源程序EG101.ASM完整段定义
CODE SEGMENT ;代码段
ASSUME DS:DATA, CS:CODE, SS:STACK
;建立段寄存器与段之间的对应关系。该伪指令一般出现在代码段中。
START:
MOV AX, DATA
MOV DS, AX
MOV DX, OFFSET MSG
MOV AH, 9
INT 21H
MOV AH, 4CH
INT 21H
CODE ENDS
END START
对比

## Slide 58: 信息显示的C语言源程序
#include <stdio.h>
int main()
{
printf("Hello, world !\n");
exit(0);
}
返回
Hello, world !
运行结果

## Slide 59: 9号DOS功能调用：字符串显示
（1）设置入口参数：
DS∶DX＝字符串的段地址∶偏移地址
mov dx,offset msg
保存在主存的字符串以“$”作为结尾符
msg db 'Hello, Assembly !',13,10,'$'
（2）需要将AH赋值9
mov ah,9
（3）DOS功能调用
int 21h
功能号 | AH＝9
入口参数 | DS:DX＝字符串地址
功能说明 | 显示字符串（以$结尾）
返回

## Slide 60: 6. DOS功能调用
DOS操作系统的系统函数（功能）以中断服务程序形式提供，采用软件中断进行功能调用，使用寄存器传递参数
DOS系统调用一般有如下4个步骤：
  （1）在AH寄存器中设置系统功能调用号
  （2）在指定寄存器中设置入口参数
  （3）用中断调用指令（INT 21H）执行功能调用
  （4）根据出口参数分析功能调用执行情况

## Slide 61: DOS基本功能调用（INT 21H）
子功能号 | 功能 | 参数
AH＝01H | 输入一个字符 | AL＝输入字符的ASCII码
AH＝02H | 输出一个字符 | DL＝字符的ASCII码
AH＝09H | 输出一个字符串 | DX＝字符串地址($结尾)
AH＝4CH | 程序执行结束 | AL＝返回代码

## Slide 62: 7. 输入输出子程序库
汇编程序通常不提供任何函数或程序库
必须利用操作系统的编程资源
本书配套键盘输入和显示器输出的I/O子程序
含IO.INC和IO.LIB，需要包含文件声明
源程序文件开始使用包含命令声明
  INCLUDE IO.INC
子程序调用方法
  MOV AX,入口参数
  CALL 子程序名
子程序名 | DISPMSG
入口参数 | AX＝字符串地址
功能说明 | 显示字符串（以0结尾）

## Slide 63: 汇编语言源程序EG101A.ASM
;eg101a.asm
include io.inc
.model small
.stack
.data
msg db 'Hello, Assembly !',13,10,0
.code
.startup
mov ax,offset msg
call dispmsg
.exit
end
Hello, Assembly !
运行结果

## Slide 64: 1.4 汇编语言程序的开发
感性认识因直观而印象深刻

## Slide 65: 1.4.1 开发环境
汇编程序将汇编语言源程序转换为机器代码
微软宏汇编程序MASM
  MASM 6.11是最后一个独立发行的MASM软件包
  MASM 6.15来自Visual C++6.0，支持到Pentium 4的SSE2指令系统
  Visual C++.NET 2005提供
    支持SSE3指令的MASM 8.0
    支持64位指令的ML64.EXE程序
汇编语言程序与汇编程序
是两个不同的概念

## Slide 66: 1. 安装开发软件包
抽取MASM 6.11和Visual C++ 6.0集成开发环境中有关文件构造基本开发软件包
  ML615主目录：汇编程序、连接程序等主要文件
  CV子目录下：CodeView调试程序
  HELP子目录：汇编语言等帮助文件
  BIN32子目录：开发32位控制台程序的文件
  PROGS目录：全书的例题程序文件
默认安装到D分区的ML615目录
快速开发方法
① 进入ML615目录：双击批处理文件DOS.BAT
② 生成可执行文件：ML eg101.asm

## Slide 67: 2. 进入模拟DOS环境
16位模拟DOS环境
  %SystemRoot%\system32\command.com
32位控制台环境
  %SystemRoot%\system32\cmd.exe
16位模拟DOS环境和32位控制台环境
两种基本功能和界面一致，但本质不同

## Slide 68: 3. 进入MASM开发目录
为便于进入MASM目录，可创建批处理文件
  16位DOS环境：DOS.BAT
  32位Windows控制台：WIN.BAT
为便于访问其中文件，增加搜索路径：
@set PATH=D:\ML615;%PATH%
\在Windows资源管理器打开文件夹“D:\ML615”，
双击该批处理文件，就可以进入MASM环境

## Slide 69: 具有搜索路径的批处理文件
返回
@echo off
@set PATH=D:\ML615;%PATH%
%SystemRoot%\system32\command.com
@echo on
DOS.BAT
@echo off
@set PATH=D:\ML615;D:\ML615\BIN32;%PATH%
%SystemRoot%\system32\cmd.exe
@echo on
WIN.BAT

## Slide 70: 文件路径
目录（Directory）：管理磁盘上文件的文件夹
路径（Path）：分区:\根目录\子目录\文件名
  绝对路径：文件的完整路径
  d:\ml615\progs\eg101.asm
  相对路径：相对当前目录的路径
  progs\eg101.asm
  ..\bin32\link.exe
转换分区
  d:
进入当前目录（Current Directory）
  cd \ml615

## Slide 71: 4. 熟悉命令行操作
内部命令：DOS环境或32位控制台本身具有的、直接支持的命令，即驻留主存的命令
  使用方法：命令关键字 参数选项
外部命令：与其他可执行文件一样,以文件形式保存在磁盘上的命令
  执行方法：路径\文件名 参数
路径搜索顺序
  先当前目录
  后搜索路径
  内部命令PATH查看和设置当前的搜索路径

## Slide 72: 1.4.2 开发过程

## Slide 73: 1. 源程序的编辑
源程序文件是无格式文件、纯文本类型
以ASM为扩展名，可使用任何文本编辑器
  Windows的记事本Notepad
  其他程序开发工具中的编辑环境
  专注于源程序编写的编辑软件，例如UltraEdit32
本书配套开发软件ML615主目录提供
  Notepad2.exe程序
本书源程序文件的命名规则
EG＝例题，EX＝习题
前1位数字＝章号，后2位数字＝序号

## Slide 74: 2. 源程序的汇编
生成目标模块文件（.OBJ）
MASM 6.x的汇编程序是ML.EXE
ML /c eg101.asm
  参数“/c”（小写字母）实现源程序的汇编
温馨提示：将源文件放在ML615目录
温馨提示：ML.EXE的参数区别大小写

## Slide 75: 3. 目标文件的连接
把一个或多个目标文件和库文件合成一个可执行文件（.EXE）
LINK eg101.obj;
ML.EXE汇编程序可以自动调用LINK连接程序
ML eg101.asm
温馨提示：汇编程序只指出语法错误
温馨提示：最后分号表示不再提示选项

## Slide 76: 可执行文件的运行
进入模拟DOS （或控制台）环境
在命令行提示符下输入文件名（可省扩展名）
eg101.exe
运行错误，就需要
  静态排错：阅读分析源程序
  动态排错：利用调试程序
温馨提示：不要在Windows下双击运行
源程序
可执行文件
目标模块
文本编辑器
汇编程序
连接程序
调试程序

## Slide 77: 4. 可执行程序的调试
MS-DOS提供DEBUG.EXE调试程序
  只能调试8086和8087指令的DOS应用程序

## Slide 78: 1.4.3 列表文件
列表文件（.LST）含有源程序和目标代码
ML /Fl eg101.asm
  “/Fl”创建列表文件
  （大写F、小写l，不是数字1）
列表文件有两部分内容
  第一部分：源程序及其代码
  第二部分：各种标识符
错误Error：比较严重的语法错误
警告Warning：不太关键的语法错误

## Slide 79
作业：1.3填空题（6,7,9），1.6， 1.7， 1.11， 1.13

## Slide 81: 第1章习题：汇编语言基础
1.1 简答题（1、3、7、8、9）
1.2 判断题（1、6、8、10）
1.3 填空题（1、2、4、7、9、10）
1.6、1.7、1.11、1.13