## Slide 1
汇编语言程序设计

## Slide 2: 第2章 数据表示和寻址
2.1 数据表示
2.2 常量表达
2.3 变量应用
2.4 数据寻址方式

## Slide 3: 第2章 数据表示和寻址
理解计算机的数据表达
熟悉汇编语言的常量表达
掌握汇编语言的变量定义和属性
掌握处理器指令的数据寻址方式

## Slide 4: 2.1 数据表示
数据（Data）：计算机处理的对象
计算机中的数据要用二进制的0和1组合表示
进入计算机的任何信息都要转换成0和1数码
整数指令支持的基本数据类型
  8、16、32、64位无符号整数
  8、16、32、64位有符号整数
  ASCII字符、字符串和BCD码

## Slide 5: 2.1.1 数制
人习惯使用十进制计数
计算机使用二进制进行数据处理
十六进制数便于表达二进制数
二进制数用后缀字母B
十六进制数用后缀字母H

## Slide 6: 1. 二进制
便于计算机存储及物理实现
特点：逢二进一，由0和1两个数码组成，基数为2，各个位权以2k表示
二进制数：
00110101010100010B
二进制数的算术运算：逢2进1、借1当2
示意图

## Slide 7: 2. 逻辑运算
事件的假和真可用数码0和1表示
事件之间的关系可以利用二进制表达
数字电路的低高电平用数码0和1表示
数字信号之间的关系可以利用二进制描述
数码0和1仅仅代表两种状态
它们的运算是逻辑运算
  逻辑与AND： 1101  0011 = 0001
  逻辑或OR： 1101  0011 = 1111
  逻辑非NOT：  1101 = 0010
  逻辑异或XOR：1101  0011 = 1110

## Slide 8: 3. 十六进制
用于表达二进制数，相互转换简单
基数16，逢16进位，位权为16k
16个数码：0，1，2，3，4，5，6，7，8，9，A，B，C，D，E，F
十六进制数的加减：逢16进位1，借1当16
减法
加法

## Slide 9: 十六进制数的加法运算
2 3 D 9
+ 9 4 B E
B 8 9 7
9+14=23=16(carry)+7
13+11+1(carry)=25=16(carry)+9
3+4+1(carry)=8
2+9=11=B
返回

## Slide 10: 十六进制数的减法运算
A 5 9 F
- 6 2 B 8
4 2 E 7
15-8=7
16(borrow)+9-11=14=E
5-2-1(borrow)=2
10-6=4
返回

## Slide 11: 4. 数制之间的转换
十进制 | 二进制 | 十六进制 | BCD码 |  | 常用二进制位权
0 | 0000 | 0 | 0 |  | 2-3＝0.125
1 | 0001 | 1 | 1 |  | 2-2＝0.25
2 | 0010 | 2 | 2 |  | 2-1＝0.5
3 | 0011 | 3 | 3 |  | 20＝1
4 | 0100 | 4 | 4 |  | 21＝2
5 | 0101 | 5 | 5 |  | 22＝4
6 | 0110 | 6 | 6 |  | 23＝8
7 | 0111 | 7 | 7 |  | 24＝16
8 | 1000 | 8 | 8 |  | 25＝32
9 | 1001 | 9 | 9 |  | 26＝64
10 | 1010 | A |  |  | 27＝128
11 | 1011 | B |  |  | 28＝256
12 | 1100 | C |  |  | 29＝512
13 | 1101 | D |  |  | 210＝1024
14 | 1110 | E |  |  | 215＝32768
15 | 1111 | F |  |  | 216＝65536

## Slide 12: 十进制整数的转换
返回

## Slide 13: 二进制和十六进制数的相互转换
二进制和十六进制数之间具有对应关系
  每4个二进制位对应一个十六进制位
00111010B＝3AH
F2H＝11110010B

## Slide 14: 2.1.2 数值的编码
二进制编码：组合0和1数码
机器数：计算机用0和1数码组合表达的数值
真值：现实中真实的数值

## Slide 15: 1. 整数
无符号整数（无符号数）
  只表达0和正整数的定点整数
  N位无符号整数表达范围：0～2N-1
有符号整数（有符号数、带符号数）
  表达负整数、0和正整数的定点整数
  最高位表达数值正负
  符号位用0表示正数、1表示负数
示意图

## Slide 16: 2. 补码
有符号整数在计算机中默认采用补码
  最高位表示符号：正数用0，负数用1
  正数补码：直接表示数值大小（同无符号数）
  负数补码：将其绝对值的补码取反加1
[105]补码＝01101001B
[-105]补码＝[01101001B]取反＋1
＝10010110B＋1＝10010111B
  8位二进制补码的数值范围：-128～+127
  16位二进制补码的数值范围：-215～+215-1
  32位二进制补码的数值范围：-231～+231-1
  N位二进制补码的数值范围：-2N-1～+2N-1-1

## Slide 17: 负数求补
负数真值的绝对值“取反加1”得机器数补码
负数补码“取反加1”前边加负号得到负数真值
  补码：11100000B
  真值：-([11100000]求反＋1)＝-(00011111+1)
  ＝-00100000＝-25＝-32
负数求补运算，等效于用带借位的0作减法
  真值：-8，补码：[-8]补码＝00H-08H＝F8H
  补码：11111000，真值：-(00H-F8H)＝-08H＝-8
+8 = 00001000
11110111
+ 1
-8 = 11111000
0 = 00000000
-(8= 00001000)
-8 = 11111000

## Slide 18: 2.1.3 字符的编码
在计算机中，各种字符需要用若干位的二进制码的组合表示，即字符的二进制编码
由于字节为计算机的基本存储单位，所以常以8个二进制位为单位表达字符
0123456789
English

## Slide 19: 1. BCD（二进制表达的十进制）
二进制编码的十进制数
  一个十进制数位(0～9)用4位二进制编码来表示
  压缩BCD码：一个字节表达两位BCD码
  非压缩BCD码：一个字节表达一位BCD码（低4位表达数值，高4位常设置为0）
BCD码很直观
  BCD码：0100 1001 0111 1000.0001 0100 1001
  十进制真值： 4978.149

## Slide 20: 2. ASCII（美国标准信息交换码）
标准ASCII码用7位二进制编码，有128个
不可显示的控制字符：前32个和最后一个
  回车CR：0DH 换行LF：0AH 响铃BEL：07H
可显示和打印的字符：20H及以后的95个编码
  数码0～9：30H～39H
  大写字母A～Z：41H～5AH
  小写字母a～z：61H～7AH
  空格：20H
扩展ASCII码：最高D7位为1，表达制表符号

## Slide 21: 3. Unicode（统一码）
8位ASCII码表达英文字符
16位国标码表达汉字字符
  汉字机内码：国标码在计算机中使用的编码
国际信息交换码Unicode
  16位编码
  对世界上所有语言的大多数字符进行编码
  提供扩展能力
  Unicode兼容ASCII
Unicode给每个字符提供了一个唯一的数字，不论是什么平台，不论是什么程序，不论是什么语言

## Slide 22: 2.2 常量表达
1. 常数
  十、十六和二进制形式表达的数值
  以后缀字母区分，十进制数可以不加
  以字母A～F开头的十六进制常数，要加前导0
2. 字符和字符串
  英文缩略号括起来的单个字符或多个字符
  数值是每个字符对应的ASCII码值
3. 符号常量
  使用标识符表达一个数值
  符号定义伪指令：等价EQU，等号＝
4. 数值表达式
  用运算符连接各种常量构成的算式
  算术运算符：＋（加） －（减） *（乘） /（除）
常量具有确定数值

## Slide 23: 〔例〕常量定义
minint = 10 ;整数常量
maxint equ 0ffh;整数常量
CallDOS equ <int 21h>
;字符串常量，必须用equ，;字符串要用<>括起来

## Slide 24: 作业
习题2
  2.1（2，3，4）2.3（1，2）

## Slide 25: 作业
习题2
  2.6、2.7、2.8

## Slide 26: 2.3 变量应用
变量（Variable）
  程序运行中随之发生变化的结果
  保存在可读可写的主存空间
实质是主存单元的数据，因而可以改变
变量需要事先定义才能使用
变量具有属性方便应用
变量表达主存数据，即存储器操作数

## Slide 27: 2.3.1 变量定义
申请存储空间，还可以进行存储单元初始化
  变量名 变量定义伪指令 初值表
变量名是用户标识符，表示首元素逻辑地址
变量定义伪指令有
  DB、DW、DD、DF、DQ、DT
初值表是用逗号分隔的参数
  各种形式的常量
  “？”表示初值不确定，即未赋初值
  复制操作符DUP
  重复次数 DUP(重复参数)

## Slide 28: 1. 变量定义伪指令
助记符：DB 变量类型：字节 | 分配一个或多个字节单元；每个数据是字节量，也可以是字符串常量 字节量表示8位无符号数或有符号数，字符的ASCII码值
助记符：DW 变量类型：字 | 分配一个或多个字单元；每个数据是字量、16位数据 字量表示16位无符号数或有符号数、16位段地址、16位偏移地址
助记符：DD 变量类型：双字 | 分配一个或多个双字单元；每个数据是双字量、32位数据 双字量表示32位无符号数或有符号数、32位段基地址、32位偏移地址
助记符：DQ 变量类型：4个字 | 分配一个或多个8字节单元；8字节量表示64位数据

## Slide 29: 2. 字节量数据
DB定义8位、字节量变量数据
可以表达
  无符号整数0～255
  补码表示的有符号整数：-128～+127
  一个字符（ASCII码值）
  压缩BCD码：0～99
  非压缩BCD码：0～9
  ……
字符串定义使用字节变量定义DB

## Slide 30: 〔例2-2〕字节变量程序
minint = 10
bvar1 db 0,128,255,-128,0,+127
bvar2 db 1,-1,38,-38,38h,-38h
bvar3 db ?
bvar4 db 5 dup ('$')
bvar5 db minint dup(0),minint dup(minint,?)
db 2 dup(2,3,2 dup(4))

## Slide 31: 3. 字量数据
DW定义16位、字量变量数据
可以表达
  16位无符号和有符号整数
  16位段地址，16位偏移地址
16位数据含高低2个字节，占2个连续的字节存储单元
  小端方式（Little Endian）Intel处理器采用小端方式
    低字节数据存放在低地址存储单元
    高字节数据存放在高地址存储单元
  大端方式（Big Endian）
    低字节数据存放在高地址存储单元
    高字节数据存放在低地址存储单元

## Slide 32: 〔例2-3〕字变量程序
minint = 10
wvar1 dw 0,32768,65535,-32768, 0, +32767
wvar2 dw 1,-1,38,-38,38h,-38h
wvar3 dw ?
wvar4 dw 2010h,1020h
dw 5 dup(minint,?)
wvar6 dw 3139h,3832h
bvar6 db 39h,31h,32h,38h
db '$'

## Slide 33: 数据的存放顺序：小端方式
返回

## Slide 34: 〔例2-3〕字变量程序
;代码段
Mov dx,offset wvar6
Mov ah,9
Int 21h
;输出以wvar6起始的内存内容
91289128
运行结果
?

## Slide 35: 4. 双字量数据
DD定义32位、双字量变量数据
可以表达
  32位无符号和有符号整数
  32位偏移地址、线性地址或段基地址
32位数据包含4个字节，以“高对高、低对低”原则占用4个连续字节空间
示意图

## Slide 36: 8086采用小端存储方式
返回
高对高、低对低

## Slide 37: 〔例2-4〕双字变量程序－1
minint= 10
dvar1 dd 0,80000000h,0ffffffffh,\
-80000000h,0,7fffffffh
0000 00000000 80000000 FFFFFFFF
80000000 00000000 7FFFFFFF
dvar2 dd 1,-1,38,-38,38h,-38h
0018 00000001 FFFFFFFF 00000026
FFFFFFDA 00000038 FFFFFFC8
dvar3 dd ?
0030 00000000

## Slide 38: 〔例2-4〕双字变量程序－2
dd 2010h,1020h
dvar5 dd minint dup(minint,?)
dvar6 dd 38323139h
bvar6 db 39h,31h,32h,38h
db ‘$'

## Slide 39: 5. 变量定位：指定偏移地址
变量定义的存储空间
按照书写的先后顺序一个接着一个分配
“ORG 参数”控制存放的偏移地址
  org 100h ;从偏移地址100H处安排
指令代码也由汇编程序
按照语句的书写顺序安排存储空间
定位伪指令也可以用于控制代码的偏移地址

## Slide 40: 5. 变量定位：对齐地址边界
N字节数据起始于能够被N整除的地址
  2字节、16位数据是被2整除的地址（偶地址）
  4字节、32位数据是被4整除的地址（模4地址）
  8字节、64位数据是被8整除的地址（模8地址）
8086处理器允许不对齐边界存放数据，性能有下降
“ALIGN N”控制对齐N字节边界
align 2 ;对齐2字节地址边界
地址A对齐N字节边界
A mod N＝0 (能够被N整除的地址)

## Slide 41: 〔例2-5〕变量定位程序
org 100h
0100 64 bvar1 db 100
align 2
0102 0064 wvar2 dw 100
even
0104 00000000 dvar3 dd ?

## Slide 42: 2.3.2 变量属性
变量定义
  分配存储空间
  赋初值
  创建变量名
变量名具有两类属性：
  ⑴地址属性：首个变量所在存储单元的逻辑地址，含有段基地址和偏移地址
  ⑵类型属性：变量定义的数据单位
  字节量BYTE 字量WORD 双字量DWORD
  3字量FWORD 4字量QWORD 10字节量TBYTE

## Slide 43: ⒈ 地址操作符
地址操作符用于获取变量名的地址属性
[ ] | 括起的表达式作为存储器地址指针
$ | 返回当前偏移地址
OFFSET 变量名 | 返回变量名所在段的偏移地址
SEG 变量名 | 返回段基地址（高16位）

## Slide 44: 〔例2-6〕变量地址属性程序－1
;数据段
bvar db 12h,34h
0000 12 34
org $+10
array dw 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
000C 0001 0002 0003 0004 0005 0006
0007 0008 0009 000A
wvar dw 5678h,9abch
0020 5678 9ABC
=0018 arr_size = $-array
=000C arr_len = arr_size/2
dvar dd 9abcdef0h
0024 9ABCDEF0

## Slide 45: 〔例2-6〕变量地址属性程序－2
; 代码段
mov al,bvar
mov ah,bvar+1
mov bx,wvar[2]
mov cx,arr_len
mov dx,$

## Slide 46: 〔例2-6〕变量地址属性程序－3
mov si,offset dvar
mov di,[si]
mov bp,wvar
AX=3412 BX=9ABC CX=000C DX=0025
SI=0020 DI=5678 BP=5678 SP=0430
运行结果

## Slide 47: ⒉ 类型操作符
类型操作符使用变量名的类型属性
类型名 PTR 变量名 | 将变量名按照指定的类型使用
TYPE 变量名 | 返回该类型变量每个元素占用字节数
LENGTHOF 变量名 | 返回整个变量的数据项数
SIZEOF 变量名 | 返回整个变量占用的字节数

## Slide 48: 〔例2-7〕变量类型属性程序－0
;数据段
bvar db 12h,34h
org $+10
array dw 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
wvar dw 5678h,9abch
arr_size = $-array
arr_len = arr_size/2
dvar dd 9abcdef0h

## Slide 49: 〔例2-7〕变量类型属性程序－1
;代码段
mov ax,word ptr bvar ;获得数据
mov bx,type bvar ;获得字节类型值
mov cx,type wvar ;获得字类型值
mov dx,type array

## Slide 50: 〔例2-7〕变量类型属性程序－2
mov si,length of array ;获得数据个数
mov di,sizeof array ;获得字节长度
mov bp,arr_size ;获得字节长度
AX=3412 BX=0001 CX=0002 DX=0002
SI=000A DI=0014 BP=0018 SP=0430
运行结果

## Slide 51: 作业
习题2
  2.10、2.11

## Slide 52: 2.4 数据寻址方式
指令有两部分：操作码和操作数
  操作码：处理器要执行哪种操作
  不可缺少，用助记符表示，如 mov
  操作数：指令执行的参与者
  各种操作的对象，需要通过地址指示
数据寻址方式：通过地址查找数据（操作数）
  立即数寻址：数据在指令代码中，用常量表达
  寄存器寻址：数据在寄存器中，用寄存器名表示
  存储器寻址：数据在主存中，用存储器地址代表

## Slide 53: 2.4.1 立即数寻址
操作数紧跟操作码，是机器代码的一部分
操作数从指令代码中立即得到，即立即数（Immediate），用常量形式直接表达
立即数寻址方式只用于源操作数，常用来给寄存器和存储单元赋值
例如：MOV AX,0102H
  机器代码：B8 02 01
  操作码：B8
  立即数：0102
示意图

## Slide 54: 立即数寻址
返回
代码段
  机器指令：B8 02 01

## Slide 55: 〔例2-8〕立即数寻址程序-1
;数据段
= 0040 const = 64
0000 87 49 bvar db 87h,49h
0002 1234 04D2
wvar dw 1234h,1234
;代码段
0017 B0 12 mov al,12h
0019 B4 64 mov ah,'d'
001B BB FFFF
labl: mov bx,-1
001E B9 0040
mov cx,const

## Slide 56: 〔例2-8〕立即数寻址程序-2
0021 BA 0080
mov dx,const*4/type wvar
0024 BE 0000 R
mov si,offset bvar
0027 BF 001B R
mov di,labl
002A C6 06 0000 R 4C
mov bvar,01001100b
002F C7 06 0004 R 0012
mov wvar+2,12h

## Slide 57: 2.4.2 寄存器寻址
操作数存放在处理器的内部寄存器中
用寄存器名表示它的内容
绝大多数指令采用通用寄存器寻址
部分指令支持专用寄存器，例如段寄存器
寄存器寻址方式简单快捷，最常使用
例如：MOV BX,AX
16位通用寄存器：AX BX CX DX ……
8位通用寄存器：AH AL BH BL ……

## Slide 58: 〔例2-9〕寄存器寻址程序
;代码段
0017 8A C4 mov al,ah
0019 8B D8 mov bx,ax
001B 8A C8 mov cl,al
001D 8C DA mov dx,ds
001F 8E C2 mov es,dx
mov di,dh
eg209.asm(13) : error A2070:
invalid instruction operands
出错了！

## Slide 59: 2.4.3 存储器寻址
操作数在主存中，通过存储器地址指示
编程时，存储器地址使用包含段选择器(段基地址)和偏移地址的逻辑地址
  段基地址（段寄存器）
    默认规定：
    DS数据段：[bx]、[si]、[di]、[常数]；
    SS堆栈段：[bp]
    显式说明：使用段超越指令前缀，段寄存器名后跟英文冒号，如ds:[bp]
  偏移地址由各种寻址方式计算，常被称为有效地址EA（Effective Address）

## Slide 60: 1. 段寄存器的默认和超越
访问存储器的方式 | 默认 | 可超越 | 偏移地址
读取指令 | CS | 无 | IP
堆栈操作 | SS | 无 | SP
一般数据访问 | DS | CS ES SS | 有效地址EA
BP基址的数据访问 | SS | CS ES DS | 有效地址EA
串指令的源操作数 | DS | CS ES SS | SI
串指令的目的操作数 | ES | 无 | DI
主存操作数常通过变量形式引用
一般不需要使用段超越前缀指令

## Slide 61: 2. 偏移地址的组成
16位有效地址＝基址寄存器＋变址寄存器＋位移量
  基址寄存器：BX和BP
  变址寄存器：SI和DI
  位移量：8或16位有符号值
变化出多种主存寻址方式

## Slide 62: 3. 直接寻址
有效地址只有位移量部分，直接包含在指令代码中
常用于存取变量
例如：
MOV AX,COUNT ;COUNT是变量
MOV AX,[COUNT]
MOV AX, DS:[2000H]
  指令代码：A1 00 20
  操作码：A1
  操作数：有效地址 2000H

## Slide 63: 存储器直接寻址

## Slide 64: 〔例2-10〕存储器直接寻址程序-1
;数据段
bvar db 87h,49h
wvar dw 1234h,1234
;代码段
mov cl,bvar
mov dx,wvar
mov bvar+1,dh
mov byte ptr wvar+2,dl
mov wvar,4321h

## Slide 65: 〔例2-10〕存储器直接寻址程序-2
mov wvar+2,wvar
eg210.asm(14) : error A2070:
invalid instruction operands
出错了！
mov指令不支持两个操作数都是存储器操作数！
常数不能当目的操作数。

## Slide 66: 4. 寄存器间接寻址
有效地址存放在寄存器中
(寄存器内容＝偏移地址＝有效地址)
MASM用中括号括起寄存器
8086可使用BX、BP、SI和DI寄存器作为间接寻址
可以方便地对数组的元素或字符串的字符进行操作
寄存器间接寻址没有说明存储单元类型
例如：
  mov al,[bx]
  mov cx,[si]
  mov [di],dl
  mov word ptr [di],1394h

## Slide 67: 〔例2-11〕寄存器间接寻址程序-1
;数据段
srcmsg db 'Try your best, why not.$'
dstmsg db sizeof srcmsg dup(?)
;代码段
mov cx,lengthof srcmsg
;CX＝字符串字符个数
mov si,offset srcmsg
;SI＝源字符串首地址
mov di,offset dstmsg
;DI＝目的字符串首地址

## Slide 68: 〔例2-11〕寄存器间接寻址程序-2
again: mov al,[si] ;取源串一个字符送AL
mov [di],al ;将AL传送给目的串
add si,1
;源串指针加1，指向下一个字符
add di,1
;目的串指针加1，指向下一个字符
loop again
;字符个数CX减1，不为0，则转到AGAIN标号处执行
mov dx,offset dstmsg
mov ah,9
int 21h ;显示目的字符串内容

## Slide 69: 5. 寄存器相对寻址
有效地址是寄存器内容与位移量之和
8086只能使用BX、BP、SI和DI寄存器寻址
使用BP默认访问堆栈段
也可以方便地对数组元素或字符串字符进行操作
例如：
mov si,[bx+4] ;位移量：4
mov di,[bp-08h] ;位移量：-08H
mov ax,count[si] ;位移量：COUNT
主存以字节为可寻址单位
地址的加减是以字节为单位

## Slide 70: 〔例2-12〕寄存器相对寻址程序
;数据段
srcmsg db 'Try your best, why not.$'
dstmsg db sizeof srcmsg dup(?)
;代码段
mov cx,lengthof srcmsg
;CX＝字符串字符个数
mov bx,0 ;BX指向首个字符
again: mov al,srcmsg[bx] ;取源串一个字符
mov dstmsg[bx],al ;传送给目的串
add bx,1 ;加1，指向下一个字符
loop again

## Slide 71: 6. 基址变址寻址
使用基址寄存器内容加上变址寄存器内容形成有效地址寻址操作数
8086的基址寄存器是BX和BP
8086的变址寄存器是SI和DI
使用BP默认访问堆栈段
便于支持两维数组等数据结构
例如：
mov al,[bx+si]
mov ax,[bp+di]
mov ax,ds:[bp+si]

## Slide 72: 7. 相对基址变址寻址
由基址寄存器内容、变址寄存器内容及位移量求和构成存储器操作数的有效地址
8086的基址寄存器是BX和BP
8086的变址寄存器是SI和DI
使用BP默认访问堆栈段
便于支持两维数组等数据结构
例如：
mov cx,[bx+si+4]
mov ax,80h[bx+si]
mov dx,count[bp][di]

## Slide 73: 2.4.4 数据寻址的组合
立即数寻址 imm
（通用）寄存器寻址 reg
存储器操作数寻址 mem

## Slide 74: 作业
习题2
  2.15、2.17

## Slide 75: 第2章习题：数据表示和寻址
2.1 简答题（2、3、4、7、8）
2.2 判断题（2、3、4、7、8、9、10）
2.3 填空题（1、2、3、4、6、8、9、10）
2.6、2.7、2.8、2.10、2.13、2.15、2.17